## Slide 1
KVCache 软硬件一体化设计
Coding-Agent 场景下的分层缓存、带宽约束与参考架构
目标：把重复 prefill 转化为可控的系统收益
范围：场景、模型、硬件、软件和参考架构
1

## Slide 2
问题定义
KVCache 的目标不是单纯提高命中率，而是系统推理效率最大化
命中率统一拆成：理论可复用率 / 存储可命中率 / 有效命中率
重点看有效命中能否转化成 TTFT 和吞吐收益
2

## Slide 3
工作负载与模型假设
场景：coding-agent
上下文档位：25K / 50K / 100K / 150K / 200K
参数：h_eff=0.90, TTL_hot=60s, TTL_cold=15min
模型：Kimi K2.5=39.1 KiB/token, MiniMax M2.5=124.0 KiB/token
3

## Slide 4
推导核心逻辑
读带宽下界：BW_read_hide = (h_eff / (1-h_eff)) * R_eff * B_tok
性能驱动容量：Cap = lambda_step * TTL * L * B_tok
更快的推理节点会同时推高带宽和驻留容量
4

## Slide 5
硬件结论
推理节点自带 DDR 是热层主体
专用 DRAM 节点负责热点溢出和不均衡
SSD 节点负责冷层、write-back 和 fallback
节点数量必须按容量和带宽双约束 sizing
5

## Slide 6
现实服务器形态
目标服务器：主流 2U 2P
SSD 节点更现实的口径：4 x 400G NIC + 16 x NVMe
推荐：SSD-48（48 GB/s）与 SSD-64（64 GB/s）
不能按 6-8 张高速 NIC 去设计 SSD 节点
6

## Slide 7
RDMA + SPDK 下的内存放大
remote DDR hit 的端到端 host-memory 放大下界 = 3x
SSD hit 的端到端 host-memory 放大下界 = 4x
一旦多一次 host copy，很快进入 5x-8x 区间
7

## Slide 8
4 x 400G 与内存通道约束
4 x 400G 单方向 payload 约 200 GB/s
理想接收路径需要约 400 GB/s 的 DDR 带宽
一次额外 host copy 就会上升到约 800 GB/s
16 channels total 很紧，24 channels total 更合理
8

## Slide 9
为什么不能直接用 Ceph 或 Alluxio
Ceph 适合超冷层和通用持久化底座
Alluxio 适合借鉴分层与 namespace 思路
二者都没有把 pinned DDR / HBM 协同 / copy budget / NUMA 压力当成第一约束
9

## Slide 10
参考架构
控制面轻量决策，数据面流式搬运
Metadata / Index
DRAM Page Server
SSD Page Server
RDMA Recv Runtime
Pinned DDR (L2)
Layer Runtime -> HBM
关键原则：控制面轻量决策；热层和冷层都按 page 流式发送；接收端直接落到最终 pinned DDR；layer-wise 搬运独立执行。
10

## Slide 11
IO 流设计
remote DDR hit：metadata -> DRAM shard -> RDMA -> pinned DDR -> layer runtime -> HBM
SSD hit：metadata -> SSD shard -> SPDK read -> RDMA -> pinned DDR -> layer runtime -> HBM
miss / write-back：recompute -> local DDR/HBM -> admission -> promote/demote
11

## Slide 12
最终结论
KVCache 是推理数据面系统，不是通用缓存系统
先盯住 A_mem，再谈 hit rate
软件要围绕固定 page 布局、pinned buffer、NUMA-local queue 和 streaming page server 设计
12